## Slide 1: Directie Operations Eenheid 71 Leider van het werk – Verantwoordelijke voor de Veiligheid ATWS – Automatisch treinaankondigingssysteem ter beveiliging van werken ZONDER voorziene indringing
Dit document vervangt de geldende reglementering niet!

## Slide 2
Dit document is eigendom van INFRABEL.
Basisinformatie |  |  | 
 Eenheid 71 ATWS V1.1.pptx |  |  | 
Werkgroep | I-O.131C | Bertholet Yann Bradt Paul De Bock Yves Haegeman Steffen | 
Eigenaar van de inhoud | Bertholet Yann |  | 
Eigenaar van de opmaak | Bertholet Yann |  | 

## Slide 3
Auteur | Nagezien | Validering en Goedkeuring
Bertholet Yann Project Leader I-O.131C | Yves De Bock Operational Safety I-O.131C | Steffen Haegeman Operational Safety Instructions I-O.101.1
Versie |  |  | 
Versie-nummer | Datum | Omschrijving | Aantal gewijzigde pagina’s
1.0 | 11-07-2025 | Version 1.0 | 
Notes: Operational Safety

## Slide 4
Familieportret 0. Inleiding 1. Beschrijving en principe van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
2. Opstellen van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
3. Opstart van de werken
4. Incidenten
Inhoud

## Slide 5
Familieportret
Omzendbrief 05 I-AM/2022 – Werken met indringing type I – Hiërarchie van veiligheidsmaatregelen
Omzendbrief 01 I-AM/2020 – Richtlijnen voor de beveiliging van werken met indringing type II
Bundel 63 versie 2.3: Veiligheids‐ en gezondheidsmaatregelen bij het uitvoeren van opdrachten voor werken, leveringen en diensten
WIT-1011-nl – ATWS – Automatisch treinaankondigingssysteem ter beveiliging van werken zonder voorziene indringing
Referentiedocumenten

## Slide 6
Leerdoelen
Aan het einde van deze opleiding zal u in staat zijn om:
De cursist kent zijn/haar verplichtingen als leider van het werk bij het opzetten van een automatisch aankondigingssysteem ATWS en hij/zij kan het volgende:
    Opstellen en in dienst stellen van dit systeem;
    De detectiepunten bepalen in functie van de ATWS‐aankondigingstijd en de begrenzingen van de te beveiligen werkzone;
    De theoretische studie op het terrein bevestigen;
    De belangrijkste elementen benoemen die moeten worden gecommuniceerd tijdens een briefing van het personeel;
    voorafgaande testen en eventuele noodzakelijke wijzigingen uitvoeren.
De cursist weet hoe hij/zij moet reageren in de volgende situaties:
    Geen reactie op het alarmsignaal;
    Bij een onvoldoende hoorbaar akoestisch alarm.
Familieportret

## Slide 7
ATWS
WERKPOST
VERANTWOORDELIJKE VAN DE PLOEG – LID VAN DE HIËRARCHISCHE LIJN
Opmerkingen:
In deze eenheid:
wordt “VV” systematisch als afkorting gebruikt voor en in de plaats van “Verantwoordelijke bediende voor de Veiligheid”;
spreken we van een “Werkpost” om een eenheid aan te duiden die bestaat uit:
  ofwel 1 machine;
  ofwel 1 werkploeg (max. 4 opgeleide bedienden die samenwerken);
  ofwel 1 machine en 1 werkploeg (die samenwerken);
  gebruiken we in de schema’s regelmatig een werfvoertuig om een werkpost voor te stellen.
ERKEND Installateur
Familieportret
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Familieportret

## Slide 8
Familieportret 0. Inleiding 1. Beschrijving en principe van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
2. Opstellen van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
3. Opstart van de werken
4. Incidenten
Inhoud

## Slide 9
0.1 Herhaling – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
Totale lijnonderbreking
Buitendienst-stelling van een spoor
Gematerialiseerd sperren van de bewegingen
Niet-gematerialiseerd sperren van de bewegingen
HIGH
LOW
  Schildwachten – Radio met Afdekking
  Schildwachten – Radio zonder Afdekking
  Aankondigingssystemen door schildwacht(en)
  Kijkuit / AANKONDIGER / ATWS
Aankondigings-systemen
Fysieke of technische afscherming
Systemen voor afbakening van de werfzone
0. Inleiding
VEILIGHEIDSNIVEAU

## Slide 10
0. Inleiding
WERKPOST
Het automatisch aankondigingssysteem ATWS kondigt de bewegingen aan voor meerdere werkposten
Een werkpost is een eenheid die bestaat uit:
  ofwel 1 machine;
  ofwel 1 werkploeg (max. 4 opgeleide bedienden die samenwerken);
  ofwel 1 machine en 1 werkploeg (die samenwerken).
Wanneer elke bediende beschikt over voldoende hoorbaarheid van de toestellen die het alarm geven, is het aantal werkposten dat door een ATWS wordt beveiligd niet
gelimiteerd.
0.1 Herhaling – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
  Schildwachten – Radio met Afdekking
  Schildwachten – Radio zonder Afdekking
  Aankondigingssystemen door schildwacht(en)
  Kijkuit / AANKONDIGER / ATWS
ATWS
Aankondigings-systemen

## Slide 11
  Schildwachten – Radio met Afdekking
  Schildwachten – Radio zonder Afdekking
  Aankondigingssystemen door schildwacht(en)
  Kijkuit / AANKONDIGER / ATWS
0. Inleiding
Het automatisch aankondigingssysteem ATWS kan gebruikt worden voor:
beveiliging van werken uitgevoerd op een spoor buiten dienst zonder voorziene indringing type I of II in het vrijeruimteprofiel van het nevenliggend spoor in dienst;
beveiliging van werken uitgevoerd naast het in dienst zijnde spoor zonder voorziene indringing type I of II (d.w.z. werken uitgevoerd in de oranje of gele zone zonder voorziene indringing in de gevarenzone of in het vrijeruimteprofiel van het spoor in dienst;
Een eventuele aanvulling aan een andere veiligheidsmaatregel (voorziene indringing type II).
0.1 Herhaling – Hiërarchie van de veiligheidsmaatregelen
ATWS
Aankondigings-systemen

## Slide 12
0. Inleiding
0.2 Rol van de Verantwoordelijke van de ploeg – lid van de hiërarchische lijn
Men verstaat onder “verantwoordelijke van de ploeg – lid van de hiërarchische lijn”: de persoon/lid van de hiërarchische lijn (Infrabel, TUC Rail of Aannemer) die betrokken is bij de organisatie van het werk, zijnde:
de leden van de hiërarchische lijn belast met de planning van de werken;
de leden van de hiërarchische lijn belast met het geven van werkinstructies aan het personeel dat de werken zal uitvoeren (geven van opdrachten);
Afhankelijk van de lokale organisatie kan een lid van de hiërarchische lijn één of meerdere rollen vervullen.
Hij/zij definieert de gebruiksvoorwaarden voor het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
Hij/zij bepaalt de ATWS-aankondigingstijd;
Hij/zij bepaalt de te respecteren ATWS‐aankondigingsafstand;
Hij/zij duidt de sporen aan voor dewelke de bewegingen dienen te worden aangekondigd;
Hij/zij communiceert het installatieplan aan de erkend installateur;
Hij/zij valideert het, door het gekwalificeerde bedrijf, voorgestelde inplantingsplan van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
Hij/zij controleert het certificaat van de indienststelling van het automatisch aankondigingssysteem ATWS.
VERANTWOORDELIJKE VAN DE PLOEG – LID VAN DE HIËRARCHISCHE LIJN

## Slide 13
0. Inleiding
Onder "leider van het werk" wordt verstaan het bevoegde personeel dat werkzaamheden of activiteiten uitvoert in de inrichting van Infrabel en op de spoorweginfrastructuur in het bijzonder en dat de verantwoordelijkheden van een ploegbaas heeft, ten minste voor wat betreft de risico’s eigen aan de infrastructuur van Infrabel in het algemeen en aan de spoorweginfrastructuur in het bijzonder en voor wat betreft de toepassing van de veiligheidsmaatregelen.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de voorziene veiligheidsmaatregelen;
Hij/zij staat in voor de briefing van het personeel van de aannemers, dienstverleners en eventuele onderaannemers. De leider van het werk deelt onder andere de veiligheidsmaatregelen en de richtlijnen betreffende het automatisch aankondigingssysteem ATWS mee;
Hij/zij controleert of elke werknemer/elke operator over voldoende hoorbaarheid beschikt;
Hij/zij controleert of elke werknemer/elke operator de bepalingen naleeft met betrekking tot het gebruik van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
Hij/zij valideert de tests voor aanvang van de activiteiten;
Hij/zij neemt de gepaste maatregelen bij eventuele incidenten/storingen.
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
0.3 Rol van de leider van het werk / Verantwoordelijke bediende voor de veiligheid

## Slide 14
0. Inleiding
Onder “bediende aan het werk” verstaan we het personeel dat werken of activiteiten uitvoert binnen de installaties van Infrabel en aan de spoorweginfrastructuur in het bijzonder.
Van zodra ze het alarmsignaal van het automatisch aankondigingssysteem ATWS ontvangen, moeten de bedienden aan het werk:
onmiddellijk alle activiteiten, die een indringing kunnen veroorzaken, stopzetten;
aandachtig blijven en de naderende beweging in het oog houden.
Alvorens het werk te hervatten, moeten de bedienden aan het werk wachten op de toelating van de leider van het werk en zich ervan vergewissen dat er geen enkele andere beweging in hun nabijheid opduikt of gemeld is.
WERKPOST
OPGELEID PERSONEEL
0.4 Rol van de bediende aan het werk

## Slide 15
0. Inleiding
De installatie van het automatisch aankondigingssysteem ATWS kan enkel uitgevoerd worden door erkende installateurs.
De erkend installateur:
is verantwoordelijk voor de installatie en de wegname van de detectiesystemen voor naderende of zich verwijderende spoorvoertuigen, het bedieningstoestel en voor de toestellen die het alarm geven;
is verantwoordelijk voor het opstarten van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
voert de opstarttesten van het systeem uit voor de aanvang van de activiteiten;
neemt de gepaste maatregelen bij storingen van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
voorziet in de opleiding en ondersteuning van het personeel van de gebruiker van het automatisch aankondigingssysteem ATWS.
ERKEND Installateur
0.5 Rol van de erkend installateur

## Slide 16
0. Inleiding
De operatoren van werktuigen:
Zijn opgeleid inzake de risico's van rijdende spoorvoertuigen en meer specifiek inzake de gevolgen van een aanrijding tussen een spoorvoertuig en een werktuig;
Hebben kennis van de in acht te nemen veiligheidsafstanden bij het werken en het verplaatsen van werktuigen langs het spoor;
Respecteren te allen tijde de grenzen van de werfzone die door de verantwoordelijk bediende voor de veiligheid zijn bepaald en op het terrein zijn aangegeven (oranje netten, ...);
Stoppen onmiddellijk alle activiteiten die kunnen leiden tot een indringing type II zodra ze door het automatisch aankondigingssysteem ATWS op de hoogte worden gebracht van naderend verkeer;
Stoppen onmiddellijk alle activiteiten als ze visueel en/of auditief contact met het automatisch aankondigingssysteem ATWS verliezen;
Moeten alle activiteiten stoppen wanneer de stabiliteit van de werktuigen en/of de gemanipuleerde lasten niet langer gegarandeerd kan worden;
Nemen, als ze over een radio beschikken, deel aan regelmatige controles van de kwaliteit van de radioverbinding.
WERKPOST
WERFMACHINES
0.6 Operatoren van werktuigen: algemene richtlijnen

## Slide 17
Familieportret 0. Inleiding 1. Beschrijving en principe van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
2. Opstellen van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
3. Opstart van de werken
4. Incidenten
Inhoud

## Slide 18
1. Beschrijving en principe
1. Beschrijving
Bron: Schweizer‐Electronic (Minimel Lynx ATWS – Automatic Radio Announcement System)
Detectiesystemen voor naderende
of zich verwijderende spoorvoertuigen
Bedieningstoestel
Toestellen die het akoestisch
en optische alarm geven

## Slide 19
1. Beschrijving en principe
De detectiesystemen voor naderende of zich
verwijderende spoorvoertuigen
Elementen die in het spoor worden geplaatst op een afstand die overeenkomt met de ATWS-aankondigingstijd voor de detectiesystemen voor naderende spoorvoertuigen, en op het einde van de werfzone worden geplaatst voor de detectiesystemen voor zich verwijderende spoorvoertuigen.
Het bedieningstoestel
Dit toestel maakt de verbinding tussen de detectiesystemen voor naderende of zich
verwijderende spoorvoertuigen en de zender van het alarm in de werkzone.
Bijbehorend materiaal
Alle andere benodigde materialen voor de werking van het automatisch aankondigingssysteem ATWS zoals kabels,
statieven, antennes, bevestigingen en gereedschap..
De toestellen die het akoestisch en optisch alarm geven
Deze toestellen zenden automatisch het alarm naar de werkzone om het aanwezige personeel te waarschuwen voor naderend treinverkeer. Dit alarm bestaat uit een akoestisch en een optisch alarmsignaal.
radar
Pédale électro-mécanique
Pédale sans contact (inductif)
1. Beschrijving
De batterijen
Om het automatisch aankondigingssysteem ATWS te voeden zijn 2 types batterijen beschikbaar:
Batterij met een grote capaciteit met een minimale autonomie van 80 uur;
Batterij met een kleine capaciteit met een minimale autonomie van 8 uur.

## Slide 20
1. Beschrijving en principe
2. Principe

## Slide 21
Familieportret 0. Inleiding 1. Beschrijving en principe van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
2. Opstellen van het automatisch aankondigings- systeem ATWS
3. Opstart van de werken
4. Incidenten
Inhoud

## Slide 22
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsen van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opstellen;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Opstart van de werken
8

## Slide 23
RISICO- ANALYSES
WERK- FICHE
1. Basisberekeningen – theoretische studie
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
AANKONDIGINGS- AFSTAND
BASISPRINCIPE
Veiligheids-systeem met kijkuit
Tabel – Aankondigings-afstand
Tabel 3 – Minimale zichtbaarheid
BEREKENING AANKONDIGINGS- AFSTAND
TIJD OM DE ACTIVITEITEN TE STOPPEN
BEREKENING TIJD OM DE ACTIVITEITEN TE STOPPEN

## Slide 24
t
Detectie = Alarm
Stilleggen van de werken
Doorrit van de beweging (trein)
VRIJMAKING VAN DE SPOREN
Van zodra het automatisch aankondigingssyteem ATWS de doorrit van een naderende beweging detecteert, moeten alle activiteiten, die kunnen leiden tot een indringing type I en/of type II worden stopgezet (om elk risico op indringing te voorkomen).
Bescherming van het personeel
Bescherming van de werktuigen
Veilige doorrit van de beweging
Spoor in dienst
Spoor in dienst
VA
VA
TUSSENSPOOR
Spoor in dienst
Spoor in dienst
VA
VA
TUSSENSPOOR
Spoor in dienst
Spoor in dienst
VA
VA
TUSSENSPOOR
STOP
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
Basisprincipe

## Slide 25
De aankondigingstijd is de tijd die nodig is om het spoor vrij te maken, het berijdbaar te maken
en om zich vervolgens terug te trekken naar een veilige plaats rekening houdend met een voldoende grote veiligheidsmarge.
De aankondigingstijd hangt af van:
de aard van de werken;
het gebruikte gereedschap;
De plaats waar de bedienden zich bevinden;
…
Aankondigingstijd: definitie
2. Opstellen van het aankondigingssysteem

## Slide 26
De ATWS aankondigingstijd is de som van drie deeltijden, zijnde:
De tijd nodig om zich te verwijderen of de activiteiten te stoppen*;
De veiligheidstijd;
De tijd nodig om de beweging waar te nemen / het alarm te verzenden.
De ATWS aankondigingstijd dient steeds te worden gecontroleerd voor aanvang van de werken.
Rekening houdend met de afwezigheid van een voorziene indringing en daardoor dus met de afwezigheid van de tijd nodig om de gevarenzone/het vrijeruimteprofiel effectief vrij te maken, bevat component a) van de aankondigingstijd enkel de tijd nodig om de activiteiten te stoppen.
ATWS aankondigingstijd : definitie
2. Opstellen van het aankondigingssysteem

## Slide 27
Tijd nodig om de
activiteiten
te stoppen
De tijd nodig om de activiteiten te stoppen is de tijd die nodig is om op de werkposten, alle activiteiten, die een risico vormen op indringing, met inbegrip van de stabilisatie van de gemanipuleerde lasten in beweging, te stoppen.
Niet te vergeten: de stabilisatie van de gemanipuleerde lasten in beweging
De veiligheidstijd dient om:
Een voldoende afstand te bewaren tussen enerzijds de beweging
die de werkzone nadert en anderzijds het personeel en de werktuigen
in de werkzone. Deze afstand komt overeen met de afstand die door een beweging in een tijdspanne van 8 secondes wordt afgelegd.
Veiligheidstijd
a) Tijd nodig om de activiteiten te stoppen?
b) Veiligheidstijd?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem

## Slide 28
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
De tijd nodig om de beweging waar te nemen / het alarm te verzenden is:
De tijd die nodig is om een naderende beweging in de richting van de werkzone te detecteren;
De tijd die nodig is om het alarm naar de werknemer(s), die zich op de werkposten bevinden, te verzenden .
De tijd om de beweging waar te nemen / het alarm te verzenden hangt af van de specifieke omstandigheden op de werf.
c) De tijd nodig om de beweging waar te nemen / het alarm te verzenden?
Tijd nodig om de beweging waar te nemen / het alarm te verzenden

## Slide 29
De ATWS-aankondigingstijd bestaat uit de som van onderstaande tijdsonderdelen:
De tijd nodig om de activiteiten te stoppen;
De veiligheidstijd;
De tijd nodig om de beweging waar te nemen / het alarm te verzenden.
Berekening van de ATWS-aankondigingstijd
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
De theoretisch berekende ATWS-aankondigingstijd moet altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan de te respecteren minima.
Tijd nodig om de activiteiten
te stoppen
Veiligheidstijd
Tijd nodig om de beweging
waar te nemen / het alarm te versturen

## Slide 30
De theoretisch berekende ATWS-aankondigingstijd moet altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan de te respecteren minima.
Berekening van de ATWS-aankondigingstijd
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
Niet-voorziene indringing type I – max. 2 bedienden aan het werk | Minimum 8 seconden
Niet-voorziene indringing type I – meer dan 2 bedienden aan het werk | Minimum 12 seconden
Niet-voorziene indringing type II | Minimum 15 seconden

## Slide 31
De theoretisch berekende ATWS-aankondigingstijd moet altijd groter zijn of gelijk zijn aan de te respecteren minima.
In het geval dat de theoretisch berekende ATWS-aankondigingstijd minder is dan de te respecteren minima, moeten deze minima steeds strikt worden toegepast.
Voor de ATWS-aankondigingstijd werd een minimum tijd vastgelegd:
Niet-voorziene indringing type I – max. 2 bedienden | min. 8 sec
Niet-voorziene indringing type I – meer dan 2 bedienden | min. 12 sec
Niet-voorziene indringing type II | min. 15 sec
ATWS-Aankondigingstijd: de te respecteren minima
2. Opstellen van het aankondigingssysteem

## Slide 32
De ATWS-aankondigingsafstand is, tegenover de ATWS-waarschuwingszone (werfzone), de minimale afstand waarop de komst van een beweging moet worden gedetecteerd om elk risico op indringing tijdig te kunnen stoppen.
De ATWS-aankondigingsafstand garandeert dat het basisprincipe wordt gerespecteerd.
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
ATWS-Aankondigingsafstand

## Slide 33
ATWS-AANKONDIGINGS-AFSTAND
[m]
ATWS-AANKONDIGINGSTIJD[sec]
Maximaal toegelaten snelheid tussen de twee detectiepunten
[m/sec]
Vmax
=
x
Deze afstand is gelijk aan de ATWS-aankondigingstijd (uitgedrukt in seconden), vermenigvuldigd met de maximaal toegelaten snelheid tussen de twee detectiepunten (uitgedrukt in meter per seconde) – zonder rekening te houden met een tijdelijke snelheidsbeperking.
Verband tussen de ATWS-aankondigingstijd en de ATWS-aankondigingsafstand
2. Opstellen van het aankondigingssysteem

## Slide 34
ATWS-AANKONDIGINGSTIJD
[sec]
ATWS-Aankondigingsafstand
ATWS-AANKONDIGINGS-AFSTAND
[m]
Maximaal toegelaten snelheid tussen de twee detectiepunten
[m/sec]
Vmax
=
x
= detectiepunt voor inrit
= detectiepunt voor uitrit
2. Opstellen van het aankondigingssysteem

## Slide 35
De maximaal toegelaten snelheid in een deel van het spoorvak is de hoogste snelheid waarmee een beweging in dat spoorvak mag rijden, rekening houdend met de vaste signalisatie en de signalisatie in de stuurcabine van de machinist.
Maximaal toegelaten snelheid?
Maximaal toegelaten snelheid tussen de twee detectiepunten
[m/sec]
Vmax
2. Opstellen van het aankondigingssysteem

## Slide 36
Een voorbeeld:
ATWS-aankondigingstijd: 27 sec
Maximaal toegelaten snelheid: 120 km/h
=> Aankondigingsafstand: 920 m
TIP
Wat moet je doen wanneer de maximaal toegelaten snelheid wordt uitgedrukt in km/h?
In de meeste gevallen wordt de toegelaten snelheid uitgedrukt in kilometer per uur (km/h). In onderstaande tabel kan je eenvoudig de overeenkomstige snelheden, uitgedrukt in meter per seconde (m/s), terugvinden. Dit getal is afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
Het snijpunt van de lijn dat overeenkomt met de berekende ATWS-aankondigingstijd (in seconden) en de kolom die de maximaal toegelaten snelheid (in km/h) weergeeft, geeft de bijbehorende aankondigingsafstand in meter aan.
Gebruik van de tabellen voor de berekening van de ATWS-aankondigingsafstand
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
ATWS-aankondigingstijd
(in seconden)
Snelheid in km/h
Overeenkomstige snelheid in m/s
ATWS aankondigingsafstanden in m voor snelheden uitgedrukt in km/h

## Slide 37
Het detectiepunt voor inrit bevindt zich aan het uiteinde van de ATWS-aankondigingsafstand.
Het detectiepunt voor uitrit bevindt zich buiten de werkzone.
Detectiepunten
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
= detectiepunt voor inrit
= detectiepunt voor uitrit

## Slide 38
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsen van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Opstart van de werken
8
8

## Slide 39
2. Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
De verantwoordelijke van de ploeg stuurt de volgende informatie naar de erkend installateur:
identificatie van de werf;
contactgegevens van de technisch ambtenaar / verantwoordelijke van de aannemer;
datum en uur van eerste en laatste gebruik van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
plaats en lengte van de werfzone;
de te respecteren ATWS-aankondigingsafstand en -tijd;
Het aantal sporen waarop het automatisch aankondigingssysteem ATWS moet worden geïnstalleerd;
De maximaal toegelaten snelheid;
Schema van de spoorweginfrastructuur (type SSP of plan 1002) dat de werkzone alsook de gedeeltes van de sporen, over een afstand van 5km, afwaarts en opwaarts van deze werkzone omvat;
De locaties van de detectiepunten op basis van de ATWS-aankondigingsafstand;
Informatie verstuurd naar de installateur
Voorstel van de installateur
Akkoord van de verantwoordelijke van de ploeg
De erkend installateur stuurt een voorstel voor de configuratie van het automatisch aankondigingssysteem ATWS.
Voorbeeld van een voorgestelde configuratie van een automatisch aankondigingssysteem ATWS
OK
ERKEND
Aannemer
t

## Slide 40
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsing van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Opstart van de werken
8
8

## Slide 41
3. Briefing van het personeel
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
De leider van het werk (VV Aannemer) die de werken organiseert, zal het volgende briefen:
het werkingsprincipe van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
de werken en activiteiten die toegestaan zijn;
het verbod om tijdens de uitvoering van de werken de gevarenzone/het vrijeruimteprofiel van het spoor in dienst te betreden;
de betekenis van de akoestische en optische alarmen die uitgezonden worden door de toestellen die het alarm geven van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
de voorwaarden om de activiteiten te hervatten na doorrit van een aangekondigde beweging;
de verplichting om tijdens de automatische aankondiging van een beweging, activiteiten die een gevaar van indringing kunnen veroorzaken, stop te zetten;
de verplichting om de grenzen van de werkzone te respecteren.
Tijdens de briefing moet de inhoud van de werkfiche worden uitgelegd aan de werknemers die het werk zullen uitvoeren.
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER

## Slide 42
3. Briefing van het personeel
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
Een briefing duurt 5 à 10 minuten.
  Welk werk (activiteiten, fases, afbakening van de werkzone, …)?
  Welke werktuigen / werfmachines?
  Welke risico’s?
  Welke veiligheids-maatregelen?
  Welke PBM’s?
1. Voorstelling van de werken
  Schema’s
  Modus operandi
  Instructies
  Procedures
  Werkfiches / Checklist / LMRA
2. Voorstelling van de documenten
  Waar bevindt de werf zich?
  Welke zijn de bijkomende risico’s?
  Welke veiligheidsmaatregelen?
  Toegang / Evacuatie
  Gelijktijdige werken?
3. Kennis van het terrein
  Wie doet wat?
4. Ieders rol en verantwoordelijkheid
  Controle van ieders kennis van zaken
  Tijd voor vragen
5. Korte samenvatting en vragen

## Slide 43
3. Briefing van het personeel
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
Briefing – Organisatie
HET GEBRUIKTE AANKONDIGINGSSYSTEEM IS …
DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VEILIGHEID IS …
JULLIE WERKEN MET … PERSONEN
DE ATWS-AANKIONDIGINGSTIJD IS … SECONDEN
DE ATWS-AANKONDIGINGSAFSTAND IS … METER
DE WERKZONE IS ...
DE WEG OM DE WERKZONE TE BEREIKEN LIGT … EN GAAT LANGS …
DE WEG OM DE WERKZONE TE VERLATEN LIGT … EN GAAT LANGS …
HET UIT TE VOEREN WERK IS ...
DE WERKMETHODE IS …
DE WERKGERELATEERDE RISICO’S ZIJN …
BIJ EEN INCIDENT OF ONGEVAL, IS DE PROCEDURE ALS VOLGT …
OK!
OK!
JULLIE MOETEN DE ACTIVITEITEN* STOPZETTEN … ZODRA JULLIE HET ALARM HOREN en HET LICHTSIGNAAL WAARNEMEN
* Activiteiten die een risico op indringing met zich kunnen meebrengen,
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
t

## Slide 44
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsing van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Opstart van de werken
8
8

## Slide 45
4. Controle van het systeem
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
Voor aanvang van alle activiteiten moet de leider van het werk controleren of de apparatuur én de installateurs gecertificeerd zijn door de gekwalificeerde firma.
Hierbij moeten de volgende documenten worden gecontroleerd:
het/de conformiteitscertifica(a)t(en) van de samenstellende onderdelen van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
het/de onderhoudsboekje(s) van de samenstellende onderdelen van het automatisch aankondigingssysteem ATWS met een geldigheidsdatum die de voorziene gebruiksperiode ervan niet overschrijdt;
het/de certifica(a)t(en) dat/die de erkenning van de installateurs, door de gekwalificeerde firma, aantonen.
Enkel nadat deze formele controle is gebeurd, mag de apparatuur worden geïnstalleerd.
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
ERKEND
Installateur

## Slide 46
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsing van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een veiligheids-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Opstart van de werken
8
8

## Slide 47
5. Plaatsing van de apparatuur
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
Het automatisch aankondigingssysteem ATWS mag enkel worden geïnstalleerd door erkende installateurs. Deze moet steeds worden vergezeld van een opgeleide kijkuit of een aankondigingssysteem met schildwacht(en) wanneer het systeem moet worden geplaatst op een spoor in dienst.
Op een buitendienst gesteld spoor is de aanwezigheid van een kijkuit niet vereist.
ERKEND
Installateur

## Slide 48
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsing van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Opstart van de werken
8
8

## Slide 49
6. Opstart van het systeem
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
De initiële opstart van het automatisch aankondigingssysteem ATWS mag enkel gebeuren door een erkend installateur.
ERKEND
INSTALLATEUR

## Slide 50
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsing van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
1
2
3
5
4
6
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Opstart van de werken
8
8

## Slide 51
7. Voorafgaandelijke test
7.1. Controle van het materiaal
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
Een controle van het materiaal moet door de erkend installateur van het automatisch aankondigingssysteem
ATWS uitgevoerd worden van zodra het systeem opgesteld en gebruiksklaar is zoals beschreven op het
inplantingsplan. Deze bestaat uit:
de controle of alle detectiepunten geplaatst werden op de voorziene afstanden en conform de ATWS-aankondigingstijd;
de controle van de communicatie (verbinding) tussen de verschillende samenstellende onderdelen van het automatisch aankondigingssysteem ATWS;
de controle van de positie van de toestellen die het alarm geven conform het inplantingsplan met een onderlinge afstand zoals weergegeven op het inplantingsplan;
de controle van de hoorbaarheid en de zichtbaarheid van elk toestel dat het alarm geeft.
Vermelding in het logboek
ERKEND
Installateur
ERKEND
Installateur
ERKEND
INSTALLATEUR
ERKEND
INSTALLATEUR

## Slide 52
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
7. Voorafgaandelijk test
7.2. Indienststellingstest – Test van de « eerste trein »
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
De erkend installateur moet deze test doen voor aanvang van de werken. Deze test bestaat uit het controleren van het correct afgaan van het alarm (optisch en akoestisch) na de passage van de eerste trein of na de simulatie van de passage van de eerste trein (bijvoorbeeld met een dummy-wiel).
Daarnaast wordt ook gecontroleerd of het alarm behouden blijft tot een spoorvoertuig gedetecteerd of gesimuleerd wordt aan het detectiesysteem voor zich verwijderende spoorvoertuigen.
Deze test moet worden uitgevoerd in aanwezigheid van de leider van het werk of een van zijn afgevaardigden.
OK
Vermelding in het logboek
ERKEND
Installateur
ERKEND
INSTALLATEUR
ERKEND
INSTALLATEUR

## Slide 53
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsing van het systeem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
2. Opstellen van het aankondigingssysteem
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
1
2
3
5
4
6
7
Opstart van de werken
8
8

## Slide 54
Familieportret 0. Inleiding 1. Beschrijving en principe van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
2. Instellen van het aankondigingssysteem
3. Opstart van de werken
4. Incidenten
Inhoud

## Slide 55
Uitwisseling van informatie vóór aanvang van de werken
Basisberekeningen
Theoretische studie
1
2
Briefing van het personeel
3
Controle van het systeem
4
Plaatsing van het systteem
5
Opstart van het systeem
6
Voorafgaandelijke test
7
Een beveiligingssysteem opstellen? Hoe pak ik dit aan?
Een aankondigings-systeem opzetten;
hoe doe je dat?
Hoe ga je te werk?
3. Opstart van de werken
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
Aanvang van de werken
8
1
2
3
5
4
6
7
8

## Slide 56
3. Opstart van de werken
Rol van de leider van het werk – verantwoordelijke bediende voor de veiligheid
Voor elk nieuw gebruik van het automatisch aankondigingssysteem ATWS moet de leider van het werk / verantwoordelijke bediende voor de veiligheid:
de toestellen, die aan het einde van de vorige shift niet ter plaatse zijn achtergebleven, opnieuw installeren;
de toestand van de batterijen van de verschillende samenstellende onderdelen controleren en indien nodig de batterijen vervangen wanneer deze onvoldoende opgeladen zijn.
de aanwezigheid en de toestand van alle samenstellende onderdelen van het systeem visueel controleren;
het automatisch aankondigingssysteem ATWS opstarten overeenkomstig de richtlijnen die gegeven werden door de erkend installateur en/of het gekwalificeerd bedrijf;
een indienststellingstest uitvoeren van de toestellen die het alarm geven.
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER

## Slide 57
Familieportret 0. Inleiding 1. Beschrijving en principe van het automatisch aankondigingssysteem ATWS
2. Instellen van het aankondigingssysteem
3. Opstart van de werken
4. Incidenten
Inhoud

## Slide 58
Geen reactie vastgesteld op het alarm van het automatisch aankondigingssysteem ATWS, bijvoorbeeld door een technisch probleem.
Situatieschets:
1. Geen reactie op het alarm – Werken niet stilgelegd
4. Incidenten

## Slide 59
Informatie
naar de VV en/of naar de HL
De bedienden aan het werk moeten onmiddellijk hun verantwoordelijke voor de veiligheid of lid van de hiërarchische lijn op de hoogte brengen van een incident en de hieraan verbonden mogelijke oorzaken/gevolgen.
Om ervoor te zorgen dat deze procedure wordt nageleefd, moet de veiligheidsbediende van de aannemer tijdens de briefing eraan herinneren dat ze de interne procedures strikt moeten toepassen in geval van ernstig verstoorde omstandigheden.
De werknemer(s) mag/mogen NIET zelf de beslissing nemen om het werk te hervatten.
Ze moeten wachten op de instructies van hun hiërarchische lijn, zoals voorgeschreven in de interne procedures.

en/of
4. Incidenten
LEIDER VAN HET WERK –
VV AANNEMER
en/of
en/of
of
Hervatting van de werken
Ander operationeel model
Einde van de werken
EINDE v/d werken
EINDE v/d werken
LEIDER VAN HET WERK
- VV AANNEMER
LEIDER VAN HET WERK
- VV AANNEMER
LID VAN DE HIËRARCHISCHE LIJN AANNEMER
LID VAN DE HIËRARCHISCHE LIJN AANNEMER

## Slide 60
Geen reactie vastgesteld op het alarm van het automatisch aankondigingssysteem ATWS, bijvoorbeeld tijdens bijzonder luidruchtige werken.
Situatieschets:
2. Bijzonder luidruchtige werken
4. Incidenten

## Slide 61
t
Wanneer de geplande werken bijzonder luidruchtig zijn, zal de hiërarchische lijn erover waken dat een andere manier van bescherming wordt gebruikt (bijv. buitendienststelling van de sporen of sperren van de bewegingen).
VA
Namen
Aarlen
A
B
Werken?
4. Incidenten
2. Bijzonder luidruchtige werken

## Slide 62
?
VRAGEN?